Приложение № 1
к постановлению Администрации города Омска

от __________________________ №_______________________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и характеристиках планируемого развития территории части планировочного элемента 1.10, установленного схемой 
2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ 
город Омск Омской области, расположенной в границах: 
Окружная дорога – граница территории СНТ "Восток" – 
граница охранной зоны объектов электросетевого хозяйства в 
Октябрьском административном округе города Омска

# Общие положения

Документация по планировке территории части планировочного элемента 1.10, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, расположенной в границах: Окружная дорога – граница территории СНТ "Восток" – граница охранной зоны объектов электросетевого хозяйства в Октябрьском административном округе города Омска (далее – документация по планировке территории, проект планировки и проект межевания территории, проектируемая территория) подготовлен на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года 
№ 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Генеральный план), 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актов города Омска.

Целями подготовки проекта планировки и межевания территории, как вида документации по планировке территории, являются обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства отдельных объектов, включая линейные объекты. Проект планировки и межевания территории является основой для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов капитального строительства и линейных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки и межевания территории в соответствии с требованиями технических регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской Области от 30 сентября 2008 года 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области» (далее – региональные градостроительные нормативы).

# Современное использование территории

Проектируемый участок промышленной площадки предприятия 
ОАО «ОМКБ» располагается по Окружной дороге и входит в территорию Восточного промышленного района города Омска.

Рельеф участка спокойный с общим уклоном с севера на юг. Абсолютные отметки поверхности земли на площадке изменяются от 117,30 м до 116,50 м. Подземные воды типа поровых безнапорных (грунтовых) отмечены на глубине 2,4 – 2,6 м. Уровень подземных вод в период максимума следует ожидать на глубине 1,7-1,9 м.

Территория в границах проекта планировки составляет – 17,06 га

На проектируемой территории находятся производственные корпуса 
IV – Vкласса опасности, коммунально-складские здания и объекты инженерной инфраструктуры.

Производственную территорию пересекают две высоковольтные линии ВЛ 110 кВ подлежащие выносу. Производственная зона режимного предприятия огорожена железобетонным ограждением и охраняется по всему периметру. Южная часть проектируемой территории представляет собой естественный ландшафт, занятый участками зеленых насаждений и охранной зоной ВЛ 110 кВ.

Транспортное обслуживание производственный территории и главный вход на предприятие организованы с Окружной дороги. Парковка для автомобилей расположена непосредственно на территории предприятия.

# Основные направления развития архитектурно-
планировочной и функционально-пространственной 
структуры территории

Согласно схеме расположения планировочных элементов, проектируемая территория промышленной площадки включена в элемент планировочной структуры № 1 планировочного элемента 1-10, установленного схемой 2.1 Генерального планамуниципального образованиягородской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 
25 июля 2007 года № 43. Проект планировки на этот планировочный элемента еще не выполнялся, поэтому границы проекта планировки проектируемой территории приняты по кадастровым границам земельных участков СНТ «Восток» и охранной зоныобъектов электросетевого хозяйства

Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование территории выполнено с учетом сложившихся и формируемых земельных участков, наличие существующей застройки, инженерных коммуникаций и их технических зон, а также с учетом перспективы развития территории.

Основные решения по развитию территории приняты с учетом установленных Правилами землепользования и застройки экологических и санитарно-эпидемиологических ограничений, использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для развития промышленного предприятия необходимо формирование единой территориальной зоны П3.

Проектом планировки планируемой территории предусматривается зона производственно-коммунальных объектов IV – Vклассов опасности и зона инженерной инфраструктуры.

Реконструкция и развитие производственной зоны намечена в соответствии с утвержденной инвестиционной программой развития предприятия и увеличения производственных площадей на период с 2015 по 2020 год. В данной программе обоснован конкретный перечень производственных корпусов, вспомогательных зданий и сооружений.

Функциональное зонирование промышленной территории включает следующие зоны:

- предзаводская (за пределами ограждения) – для размещения автомобильных парковок;

- производственная – для размещения основных производственных объектов;

- подсобная – для размещения ремонтных, эксплуатационных, энергетических объектов и инженерных сооружений;

- складская – для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и внутреннего транспорта;

- рекреационная – организация площадок для кратковременного отдыха.

Предзаводская зона размещается со стороны Окружной дороги и должна находиться за пределами режимной зоны. Здесь же формируется площадь перед зданием инженерного корпуса с парковками для автомобилей и пешеходными подходами. На парковку предусмотрено два въезда, один с Окружной дороги, второй с бокового проезда. Вблизи проходной предусмотрены остановки общественного транспорта и пешеходный регулируемый переход.

Существующая производственная зона подлежит реконструкции и модернизации. На свободных участках планируется строительство новых корпусов.

Основное развитие производственной зоны намечается за счет освоения южной части территории. Здесь намечается строительство крупных современных производственных объектов.

Параллельно с развитием производственной зоны должны строиться подсобные эксплуатационные, энергетические объекты. Складские объекты для хранения материалов и готовой продукции размещаются вблизи главного въезда на территорию предприятия.

На участках, существующих и сохраняемых зеленых насаждений создается рекреационная зона для создания комфортной среды для отдыха работников предприятия и улучшения экологической обстановки.

# Основные положения проекта межевания территории

Проект межевания территории части планировочного элемента 
1.10 установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43, расположенной в границах: Окружная дорога – граница территории 
СНТ «Восток» – граница охранной зоны объектов электросетевого хозяйства в Октябрьском административном округе города Омска и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:159285 проекта планировки территории, расположенной в границах: Окружная дорога – улица Барабинская – граница полосы отвода железной дороги – улица 4-я Транспортная – улица Б. Хмельницкого – 
улица Ипподромная – граница полосы отвода железной дороги – 
улица 3-я Транспортная – улица 5-я Кордная – улица 6-я Шинная – 
улица 3-я Молодежная – улица 5-я Кордная – граница промышленной территории в Октябрьском административном округе города Омска подготовлены с учетом сведений государственного кадастра, предоставленных на июнь 2016 года и устанавливают границы земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных объектов.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Характеристики и параметры образуемых земельных участков приведены в материалах проекта.

# Основные направления инженерной 
подготовки территории

До начала строительства на проектируемой территории необходимо выполнить комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

- организацию поверхностного стока;

- защиту территории от подтопления

В связи с отсутствием в настоящее время в данном района действующей системы ливневой канализации, отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории с последующей транспортировкой его в закрытую ливневую сеть не представляется возможным.

Для решения этого вопроса на перспективу, необходимо иметь технические условия на подключение к проектируемой ливневой канализации, предусмотренной вдоль окружной дороги.

Возможность локального сбора и временного отвода (или вывоза) поверхностного стока необходимо решать на стадии рабочего проекта на откорректированной топографической съемке, с учетом высотных отметок углов и входов существующих и проектируемых зданий.

Для очистки поверхностного стока с производственной территории, так же с парковочных площадей предусмотреть локальные очистные сооружения

Поскольку данная территория, в соответствии со схемой комплексной оценки территории города относится к зоне высокой и критической степени опасности по подтопленной грунтовыми водами, при дальнейшем ее освоении необходимо предусмотреть систему дренажа, обеспечивающего понижение уровня грунтовых вод.

# Основные направления развития транспортного 
облуживания территории

Основой транспортной схемы территории района является комплексная транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана города Омска.

Транспортное обслуживание проектируемой площадки осуществляется с Окружной дороги. Реконструкция данной дороги предусмотрена в раннее разработанном и утвержденном проекте планировки территории в границах: улица Бердникова – граница отвода железной дороги – граница восточного кладбища – Окружная дорога – граница промтерритории – Сенной тупик.

Окружная дорога предназначена для организации движения грузового и легкового транспорта с выходами на магистральные улицы и дороги города.

На территории предприятия предусмотрены главные и второстепенные проезды для технологического транспорта, выполняющие также функции противопожарных проездов.

Основные пешеходные потоки на территории предприятия разделены от транспортных проездов. Парковки для автомобилей для работающих на предприятии размещаются на предзаводской площади на расстоянии не более 200 м. до проходной.

С восточной стороны промышленной площадки предусмотрен местный проезд с выездом на Окружную дорогу.

# Основные направления развития 
инженерно-технического обеспечения территории

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проекта планировки и межевания территории приняты с учетом общей схемы развития объектов инженерной инфраструктуры, утвержденной в составе Генерального плана, а также с учетом положений Плана реализации Генерального плана

Размещение перспективных инженерных коммуникаций для конкретных потребителей возможно в границах автомобильных дорог общего пользования и в границах застроенных и подлежащих застройке территорий в соответствии с техническими регламентами.

Ширина технических зон, указанных на чертеже межевания территории, расположенной в границах: Окружная дорога – граница территории СНТ «Восток» - охранная зона ЛЭП в Октябрьском административном округе города Омска определена в зависимости от диаметра сети:

- самотечная канализация 	– 3 м в обе стороны от сети;

- напорная канализация 	– 5 м в обе стороны от сети;

- водопровод 	– 5 м в обе стороны от сети;

- электроснабжение 	– 1 м в обе стороны от сети;

- высоковольтная воздушная линия 110 кВ – 25 м в обе стороны
										 от сети;

- теплоснабжение 	– 3 м в обе стороны от сети;

- газоснабжение 	– 2 м в обе стороны от сети;

- телекоммуникации 	– 2 м в обе стороны от сети;

Трассировка проектируемых сетей проектом планировки и межевания территории предусмотрена с учетом комплексной прокладки инженерных сетей, в том числе сохраняемых.

Теплоснабжение

Теплоснабжение существующих и строящихся объектов осуществляется в соответствии с техническими условиями от существующего теплопровода 
2Ду-500 мм магистрали № 5-ю. Существующий расход тепла составляет 
3,75 Гкал/час. Для увеличения мощности расходов тепла в дальнейшем планируется строительство собственных источников тепла, работающих на природном газе.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение и водоотведение осуществляется от ведомственных сетей в соответствии с техническими условиями «Омскводоканала».

Увеличение объемов водопотребления на перспективу должно составить 100 м3/сут

Реконструкция и развитие сетей водоснабжения и водоотведения на территории предприятия определяется на стадии разработки проектной документации в соответствии с техническими условиями.

Электроснабжение

Источником электроснабжения является ПС 110/10 кВ «Куйбышевская», Ф 1215 А

Потребная мощность на перспективу составляет 9000 кВт.

Для освоения промплощадки под строительство новых корпусов необходимо вынести существующую ВЛ-110 кВ (местного значения). Проектом предусмотрен вынос ВЛ-110 кВ за пределы территории предприятия, определено положение и ширина технических зон новой линии ВЛ-110 кВ.

Газоснабжение

Газоснабжение предусматривается в соответствии с техническими условиями. Источником газоснабжения является ГРС-4, расположенная за пределами проектируемой территории. Общий расход газа составляет 
1471 м3/час. Для газоснабжения производственного предприятия проектом предусматривается строительство газопровода диаметром 225 мм

Сети телекоммуникаций

Проектируемые сети телекоммуникаций в границах проектируемой территории включают сети телефонизации с обеспечением широкополосного доступа к сети «Интернет», междугородной и международной связи с учетом 
100-процентной телефонизации существующей и проектируемой застройки.

Сети радиофикации заменяются эфирным радиовещанием (современные цифровые технологии) с обеспечением многоканального радиовещания

# Характеристики планируемого развития территории

Площадь проектируемой территории составляет 17,06 га, в том числе:

- площадь производственно-коммунальных объектов 
IV – V классов опасности						 – 11,14 га

- площадь земель общего пользования 
(площадь территорий улиц и дорог) 				– 5,45 га

- площадь иных зон							 – 0,47

- га

- численность работающих на предприятии 			– 2000 чел.

- грузооборот предприятия от 2 до 4 авт. в сутки

- плотность застройки территории					– 32%

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей | Еди-ница изм | Сущ./ план. | Номер элемента | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 1 | Площадь проектируемой территории | га |  | 17,06 | 17,06 |
| 2 | Площадь земель общего пользования (площадь территорий улиц и дорог) | га |  | 5,45 | 5,45 |
| 3 | Площадь элемента планировочной структуры всего, в том числе: | га | всего | 11,61 | 11,61 |
|  |  |  | сущ. | 8,47 |  |
|  |  |  | план. | 3,14 |  |
|  | – площадь производственно-коммунальных объектов IV – V классов опасности | га | сущ. | 8,47 | 11,14 |
|  |  |  | план. | 2,67 |  |
|  | – площадь иных зон | га | план. | 0,47 | 0,47 |